## Slide 1
3
区分 | 韩国 |  | EU
 | 化学品注册与评估法案 (‘15.1.1 施行) | 化评法修订案 (‘19.1.1 施行) | REACH
注册对象 | 1吨以上注册对象现有物质 所有新物质 | 1吨以上的现有物质 100kg以上的新物质 | 1吨以上的现有物质 1吨以上的新物质
年度报告 | O | X | X
现有物质申报 | X | O | O
应对主体 | 生产商, 进口商, 申 报代理人(OR) | 生产商, 进口商, 申报代理人(OR) | 生产商, 进口 商, OR
注册数量 | <1T(新物质) 1~10T 10~100T 100~1,000T >1,000T | 0.1-1T(新物质) 1~10T 10~100T 100~1,000T >1,000T | 1~10T 10~100T 100~1,000T >1,000T
注册结果告知 | 30日 | 30日 | 1~2周
列入现有物质名录 | X | X | X
概要

## Slide 2: 主要体系
5
现有化学物 质预注册 [1吨以上]]
有毒物质 指定
许可物质指定
注册缓和期内注册
>1000吨&1吨以上CMR : ‘21.12.31
100-1000吨 : ‘24.12.31
10-100吨: ‘27.12.31
1-10吨: ‘30.12.31
危害性审查
危害性评价
限用･禁用物 质指定
新化学物质
[0.1吨以上]
国际公约等考虑
10吨以上 (从100吨阶段性加强)或 危害性审查结果需要危害 性评价时
注册
[制造/进口之前]
新化学物质
[小于0.1吨]
现有化学物 质[小于1吨]
有、危害性或国 内流通量标准符 合
备案
注册
虽然不是法规10条第1款规定的注册对象，但很有可能对人的健康或 环境造成严重损害，或者每年国内总制造进口量超过总统令规定的标 准，经过评价委员会的审议，由环境部长官指定、告示的化学物质。

## Slide 3: 化学物质的注册
15
注册时期
新物质：制造/进口前需要注册
现有物质：根据现有化学物质备案后的制造量/进口量在缓冲期内注 册
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2019
2026
2027
2028
2029
2030
1吨以上的CMR
>1000吨的现有物质
100-1000吨
的现有物质
10-100吨
的现有物质
1-10吨
的现有物质

## Slide 4: 注册周期
21
处理时间 : 30天
注册
有害性 审查
危害性评审
资料 审查
结果通知
公示
补资邀请
补资提交
结束
补资提交
新物质 : 6个月 现有物质 : 1年
危害性评审 对象物质
要求提交 补充资料
要求提交 补充资料

## Slide 5: 主要义务
22
区分 | 对象物质 | 义务者 | 备注
注册 (法规 第10条) | 新物质（每年100kg以上） 现有物质（每年1吨以上） | 生产商, 进口商 | • 新物质: 生产进口之前 • 现有物质  >1000吨&1吨以上CMR : ‘21.12.31  100-1000吨：:‘24.12.31  10-100吨 : ‘27.12.31  1-10吨 : ‘30.12.31
注册豁免确认 (法规 第11条) | 全部出口， 试剂、研究开发用、低关注 聚合物、表面处理物质、中 间体（非分离、现场分离） | 生产商, 进口商 | 注册等豁免确认申请
信息提供 (法规 第29条) | 已注册（申报）的化学物质或未注 册的有害化学物质及含有该物质的 混合物 | 经销商 | 提供化学物质安全信息 • 已注册的化学物质:与含量无关 • 有害化学物质:施行规则附表7的分类 标准以上
产品申报 (法规 第32条) | 产品内重点管理物质超过0.1%及每 年1吨以上 | 产品生产 商,进口商 | 固体形态产品豁免